ОАО «Нежинский механический завод»

### Производит: Установки сушильные типа СКМ

| Технические характеристики | Наименование сушилок |
| --- | --- |
|  | СКМ-18 | СКМ-40 | СКМ-60 | СКМ-75 | СКМ-200 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 18 | 40 | 60 | 75 | 160 |
| Производительность по испаренной влаге, кг/ч, при температуре исходного продукта 50о С | 110 | 240 | 360 | 450 | 1060 |
| Ориентировочная производительность по жидкой барде, т/сутки (при условии предварительного отбора жидкости на центрифуге перед сушкой) | - | До 120 | 120-160 | 160-220 | 220-450 |
| Производительность по рыбному сырью, при переработке рыбных отходов и малоценных пород рыб на кормовую муку, т/сутки | 8-10 И7-ИВБ | 30-35 А1-ИЖР | - | 55-60 РМУ-60 | - |
| Мощность привода, кВт | 5,5 | 15,0 | 24,5 | 24,5 | 45,0 |
| Расход пара, кг на кг испаренной влаги | 1,67 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,43 |
| Частота вращения вала, с-1 (об/мин) | 0,17(10,1) | 0,4 (24) | 0,24 (14,5) | 0,24 (14,5) | 0,37 (22) |
| Влажность продукта на входе, %, не более | 55-65 |
| Влажность продукта на выходе, %, не более | 8-10 |
| Давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,5(5) |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |  |  |  |  |
| длина | 3265 | 4800 | 6800 | 6800 | 8830 |
| ширина | 1945 | 1725 | 2020 | 2020 | 2600 |
| высота: без системы вентиляции | 1745 | 1785 | 2660 | 2660 | 3375 |
| с системой вентиляции | 3300 | 3600 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Масса, кг | 3990 | 6500 | 11000 | 9675 | 22900 |

Моб. +38 (066) 778-59-09

Тел. +38 (04631) 54736
E-mail: ao-viktor@yandex.ru 
Менеджер по продаже - Нога Виктор Александрович