ОАО «Нежинский механический завод»

Сепаратор И7-СБ

Сепаратор И7-СБ предназначен для разделения жидкотекучих смесей (послеспиртовая барда, пивная дробина, фруктовая и виноградная мезга, рыбные отходы, навозная жижа и др.) на твердую и жидкую фракции. Сепаратор может быть использован в пищевой промышленности при производстве спирта, пива, вина, сока, рыбьего жира и кормовой муки из отходов малоценных пород рыб; в сельском хозяйстве – для получения жидких и компостируемых удобрений из навоза.

Сепаратор представляет собой механизм непрерывного действия, может монтироваться на пресс И7-ПБ, пресс ПШБ или может встраиваться в поточную линию.

Сепаратор предназначен для длительной эксплуатации как внутри помещений, так и на открытых площадках в температурном интервале от      0 до 40°С. Требует подключения к сети переменного тока напряжением 380В, частотой 50Гц.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Производительность по исходному продукту, м3/сут .. 100-120

  - Влажность конечного продукта, % ………………………≤ 80

  - Барабан шнековый однозаходный конический.

  - Диаметр барабана на входе, мм ……………………….… 400

  - Диаметр барабана на выходе, мм ……………………..….715

  - Шаг витков, мм …………………………………………… 210

  - Частота вращения барабана, об/мин ……………..………. 45

  - Диаметр отверстий сита барабана, мм……….……………1

  - Диаметр входного патрубка, Ду ……………….………… 50

  - Диаметр выходного патрубка, Ду ..……………..….…… 100

  - Привод .....................................................................Мотор-редуктор  .                                                               3МП-40-45-310-Т-УЗ, 380 В

  - Мощность, кВт ………………………………………..….... 1,1

  - Габаритные размеры, мм, не более

длина ………………………………………………….... 2455

ширина …………………………………………..……… 975

высота ………………………………………………....... 1005

  - Масса, кг, не более ………………………………………… 300

Украина, Черниговская обл., г. Нежин, ул. Б. Хмельницкого 37. 
Тел. +38(04631) 54736 
Моб. +38 (066) 778-59-09 
E-mail: ao-viktor@yandex.ru 
Менеджер по продаже - Нога Виктор Александрович.